Trenažér s magnetickou regulací zátěže

Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k použiti před montáží nebo použitím tohoto produktu.

Pro dosaženi nejlepších výsledků použijte hladké nebo univerzální pláště.

Maximální zatížení trenažéru je 135 kg (včetně kola)

A.   Hlavní rám

B.   Objímka na řídítka

C.   Páčka pro nastaveni zátěže

D.   Závitová osa

E.   Bowden s lankem

F.   Upevňovací systém

G.  Jednotka magnetické zátěže

H.  Šroub pro nastavení přítlaku na kolo

L .  Plastová krytka

J.   Gumová podložka

Návod na upevnění kola:

I.  Rozevřete rám a umístěte ho na rovnou podlahu.

2. Upevněte plastový díl pomoci šroubu M8x90.

3. Upevněte jednotku magnetické zátěže pomocí přiloženého nářadí.

4. Změnou výšky přítlačné části umožníte upevněni různých velikostí kol.

5. Před upevněním samotného kola povolte upevňovací systém (F) co nejdále do stran, Tim vytvoříte dostatečnou mezeru pro upevněni kola.

6. Umístěte zadní kolo na trenažér a ujistěte se, že zadní osa je dostatečně uchycená v upevňovacím systému. Utáhnete otáčením upevňovacího systému (F) zadní kolo v rámu trenažéru přiměřenou  silou.

7. Umístěte správné kolo na jednotku magnetické zátěže. Trenažér může být nastaven na velikost zadního kola v rozmezí 66 cm do 700C  (69cm). Otáčejte šroubem pro nastavení přítlaku (H), aby se kolo dotýkalo jednotky magnetické zátěže. Ujistěte se, že jsou pneumatiky plně nahuštěné.

8. Trenažér je dodáván s gumovými objímkami k zajištění dobrého udržení páčky na řídítkách. Změřte průměr svých řídítek, vyberte správnou gumovou objímku a nainstalujte s páčkou pro nastavení zátěže. Nainstalujte páčku pro nastavení zátěže na řídítka a pevně utáhněte,

J1 je vhodná pro průměr řídítek 31,8mm

J2 je vhodná pro průměr řídítek 26,0mm

J3 je vhodná pro průměr řídítek 25,4mm

J4 je vhodná pro průměr řídítek 22,2mm

Zvýšení/Sníženi odporu

Chcete-li zvýšit odpor, otočte páčkou směrem k symbolu H.

Demontáž kola z trenažéru:

l. Nejdříve povolte přítlak magnetické zátěže od kola otočením šroubu pro nastavení přítlaku (H).

2. Poté povolte upevňovací systém (F) a vyjmete kolo z rámu trenažéru.

Návod k efektivnímu použití:

L Před použitím trenažéru konzultujte svou fyzickou kondici se svým lékařem nebo jiným odborníkem.

2. Efektivní trénink vyžaduje určitou míru zátěže. Postupné přidávání zátěže je lepší pro vaše svaly a efektivnější pro váš trénink.

3. Kombinací změn odporu zátěže, frekvencí otáček a změnou převodu docílíte ideální úrovně zatížení.

Pokyny pro správné použití:

1. Před použitím se ujistěte, že trenažér je umístěn na rovném povrchu.

2. Před tréninkem byste se měli rozcvičit z důvodu zahřáti svalstva.

3. Nedotýkejte se roztočených části trenažéru a kola-

4. Po dobu jízdy na trenažéru držte řídítka kola oběma rukama a zaujměte normální jezdeckou pozici.

5. Kontrolujte zadní osu proti poškození při upevňováni či demontáži kola z trenažéru.

6. Držte děti mimo dosah trenažéru.

Dovozce do České republiky: Transkol s.r.o., Bohunická cesta 13, Moravany, 66448,

www.transkol.cz